## Slide 1: Circuitos Sequenciais Descrição VHDL
Notes: 1

## Slide 2: Processos
Circuitos seqüenciais são normalmente descritos, em VHDL, dentro de processos com lista de sensitividade
  Um processo VHDL somente é avaliado quando pelo menos um dos sinais da lista de sensitividade varia. Caso nenhum destes varie, os sinais dentro do processo mantém-se inalterados. Ou seja, o valor anterior é memorizado
Lista de sensitividade
  Contém os sinais que, quando variam, implicam na avaliação do processo
  Em HW representam os sinais que controlam a operação do algoritmo descrito no processo
Processos são utilizado para descrever algoritmos
  Permitem tanto descrições seqüenciais como paralelas
  Nesta disciplina utilizaremos essencialmente para a descrição de circuitos seqüenciais
Exemplo:
    process(A, B)
    begin
    if A = '1' then
    x <= '0';
    end if;
    if B = '1' then
    x <= din;
    end if;
    end process;
Neste processo, o sinal X somente pode variar se A ou B variarem
PERGUNTA: O que acontece com X se ambos variarem para o valor ‘1’ ?

## Slide 3: Atribuição de Variáveis
Variáveis VHDL são sinais com comportamento igual à variáveis de software com escopo local, mas persistência de valor
  São declaradas e usadas internamente a processos
  As atribuições são seqüenciais, ou seja, a ordem da variáveis importa
  O valor das variáveis é mantido ao término do processo, sendo este usado na próxima avaliação do processo
Exemplo:
    process(teste)
    variable a: std_logic := '1';
    variable b: std_logic;
    variable c: integer := 3;
    begin
    b := a;
    b := not b; -- Qual o valor de b antes e depois?
    c := c + teste;
    end process;

## Slide 4: Comando Condicional If
Utilizado em processos, podendo ser aninhado
  Exemplo:
      process(A, B, control)
      begin
      if control = '1' then
      if X > 3 then
      Z <= B;
      else
      Z <= A;
      end if;
      else
      Z <= A;
      end if;
      end process;
A seqüência na qual estão definidos os “ifs” implica na prioridade das ações
equivalente
if z then
T := C;
elsif y then
T := B; elsif x then
T := A;
end if;
if x then
T := A;
end if;
if y then
T := B;
end if;
if z then
T := C;
end if;

## Slide 5
O comando case é uma forma semelhante a apresentada pelo comando if-eslif
É uma estrutura, muitas vezes preferida para a descrição de máquinas de estado e decodificadores
Exemplo:
case opcode is
when x"00" => -- escolha simples
Bloco de Ações_1; when x"01" | x"A1" => -- pipe representa um "ou"
Bloco de Ações_2;
when x"02" to x"A0" => -- intervalo
Bloco de Ações_3;
when others => -- restante
null;
end case;
Comando de Seleção Case

## Slide 6: Descrição VHDL de um Flip-Flop D
Dados os FFDs vistos na aula passada e ilustrados abaixo, como seriam possíveis descrições VHDLs dos mesmos?

## Slide 7: Descrição VHDL de um Flip-Flop D
Descrição estrutural
entity FlipFlopD_Estrutural is
port
(
ck, d: in std_logic;
q: out std_logic
);
end FlipFlopD_Estrutural;
architecture FFD of FlipFlopD_Estrutural is
signal N: std_logic_vector(5 downto 0);
begin
N(0) <= N(1) nand N(3);
N(1) <= N(0) nand ck;
N(2) <= not (N(2) and ck and N(3));
N(3) <= N(2) nand d;
N(4) <= N(1) nand N(5);
N(5) <= N(2) nand N(4);
q <= N(4);
end FFD;
N(0)
N(1)
N(2)
N(3)
N(5)
N(4)

## Slide 8: Descrição VHDL de um Flip-Flop D
Descrição comportamental
entity FlipFlopD is
port
(
ck, d: in std_logic;
q: out std_logic
);
end FlipFlopD;
architecture FFD of FlipFlopD is
begin
process(ck)
begin
if ck'event and ck = '1' then
q <= d;
end if;
end process;
end FFD;

## Slide 9: Registradores
Registrador é um elemento de memorização que armazena um vetor de bits
Logicamente equivalem a um vetor de Flip-flops do tipo D
  Representação e funcionalidades semelhantes
São normalmente declarados em processos, tendo sinais de controle (clock, reset, etc.) inseridos em uma lista de sensitividade
Exemplo:
  process(ck, reset)
  begin
  if reset = '1' then
  reg <= (others =>'0');
  elsif ck'event and ck = '1' then
  reg <= entrada;
  end if;
  end process;
Exercício:
  Descreva o diagrama de blocos do registrador acima
  Quantos bits tem o registrador da descrição VHDL acima?

## Slide 10: Registradores
Arquitetura de registrador de 8 bits com chip enable, e reset assíncrono ao relógio
    entity regnbit is
    port
    (
    ck, rst, ce: in std_logic;
    D: in std_logic_vector(7 downto 0);
    Q: out std_logic_vector(7 downto 0)
    );
    end regnbit;
    architecture regn of regnbit is
    begin
    process(ck, rst)
    begin
    if rst = '1' then
    Q <= (others => '0');
    elsif ck'event and ck = '0' then
    if ce = '1' then
    Q <= D;
    end if;
    end if;
    end process;
    end regn;

## Slide 11: Registradores
Exercícios baseados na descrição do slide anterior:
  Como alterar a descrição de forma que o sinal ce (chip enable) quando desabilitado faça com que a saída do registrador esteja em alta impedância?
  Faça a descrição de um registrador de 16 bits sensível a borda de descida e com reset síncrono
  O que aconteceria se tirássemos o sinal rst (reset) da lista de sensitividade do processo?
  Qual o efeito de declarar um reset síncrono ao invés de um reset assíncrono ao clock? Neste caso, o que aconteceria se tirássemos o sinal rst da lista de sensitividade do processo?

## Slide 12: Registrador de Deslocamento
Registrador de deslocamento armazena um vetor de bits e a cada evento de relógio desloca um número programável de estágios os bits em uma direção igualmente programável
Pode ser utilizado para operações de criptografia, multiplicação e divisão em potência de 2, serialização e desserialização, ...
Exemplo de registrador de deslocamento de 3 bits com reset, sensível à borda de subida do relógio. Este desloca o registrador um estágio para a esquerda a cada ciclo de relógio:
    process(clock, reset)
    begin
    if reset = '1' then
    R <= (others => '0');
    elsif clock'event and clock = '1' then
    R(0) <= entrada;
    R(1) <= R(0);
    R(2) <= R(1);
    end if;
    end process;

## Slide 13: Registrador de Deslocamento
Exercícios
  Desenhe o circuito do registrador utilizando flip-flops D
  A ordem das atribuições para R(0), R(1) e R(2) é importante ? O que ocorreria se fosse uma linguagem de programação tipo C?
  Escreva o código para um registrador de 8 bits com deslocamento à esquerda e a direita. Utilize um sinal de controle chamado direção ('0' - deslocamento para a direita, '1' - deslocamento para a esquerda)
  Faça uma entidade e arquitetura de um circuito registrador, que receba um sinal de inicialização e armazena no registrador sempre que a porta reset tiver o valor '1'. Considere que o reset é síncrono ao relógio. O registrador de entrada deve ter 8 bits, e o resultado deve ter 16 bits. Também existe uma porta de 3 bits indicando qual o deslocamento que deve ser feito (1 a 8 vezes) . Considere que o deslocamento é sempre para a direita
  Faça um registrador de deslocamento que tenha uma carga em paralelo controlada pelo sinal load. O número de ciclos para deslocar pode ser de 1 a 4, dependendo do sinal shift. O sentido de deslocamento pode ser esquerda ou direita, conforme sinal sentido. O registrador tem 16 bits
  Faça um circuito serializador que recebe um sinal (em paralelo de 8 bits e transforme em um sinal serial de 1 bit). Considere os sinais de controle ck (relógio que dá a cadência da serialização), load (carga do valor paralelo – operação na borda de subida de ck), rst (reset do sistema), ready (sinal que informa que todo o número já serializou). Faça a entidade e a arquitetura e faça um diagrama de blocos ilustrativo.

## Slide 14: Considerações
Atribuição dentro/fora de processos
    process(clock)
    begin
    if clock'event and clock = '1' then
    A <= entrada;
    B <= A;
    C <= B;
    Y <= B and not (C); -- dentro do process
    end if;
    end process;
    X <= B and not (C); -- fora do process
Qual a diferença de comportamento nas atribuições X e Y?
Conclusão
  Sinais atribuídos em processos, com controle de clock, serão sintetizados com flip-flops
  Sinais fora de processos ou em processos sem variável de sincronismo (clock) serão sintetizados com lógica combinacional

## Slide 15: Exercícios
Descreva em VHDL o circuito ilustrado abaixo
  Quando o sinal de reset for ‘1’, os registradores R1 e R2 armazenam “0001” e “0000”, respectivamente
  Diga o que este circuito faz
  Considerando que o tempo de acesso dos registradores é 2ns e o atraso do somador é 3ns, qual a frequência de operação máxima do relógio?
R2 (4 BITS)
reset clock
R1 (4 BITS)
reset clock
somador 4bits
Saida

## Slide 16: Exercícios
Faça um test bench em vhdl para o circuito do exercício 1 e determine o conteúdo de R1 e R2 para os 5 primeiros ciclos de relógio
Para gerar o clock e reset utilize dentro do test bench o seguinte código:
  reset <= '1', '0' after 5ns;
  process
  begin
  clock <= '1' after 10ns, '0' after 20ns;
  wait for 20ns;
  end process;
Calcule qual a freqüência de relógio que está sendo simulada
Faça agora uma modificação no relógio para que o mesmo tenha uma freqüência de 333MHz, inicie com 0 e o intervalo de tempo que fica em 1 seja o dobro do intervalo de tempo que fica em 0